32 WZN/MŻ          			wersja 6                 			  data wydania:  2.09.2020 r.

Wymagania dotyczące stanu próbek do badań mikrobiologicznych

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie, Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych

- Każda próbka powinna być osobno opakowana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i uszkodzenie, oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację.

- Próbki należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie od ich pobrania.

- Próbki powinny być transportowane w temperaturach zalecanych przez normy:                                 PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10, PN-EN ISO 17604:2015-10, PN- EN ISO 18593:2018-08:

- produkty nietrwałe w temperaturze pokojowej: od 1ºC do  8ºC;

- produkty mrożone i głęboko mrożone: poniżej (– 15ºC), najlepiej poniżej  (– 18ºC);

- produkty trwałe, na przykład konserwy sterylizowane: temperatura pokojowa (poniżej 40ºC);

- próbki wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych: od 1ºC do  8ºC;

- próbki wymazów z powierzchni środowiska produkcyjnego, płytki kontaktowe: od 1ºC do  8ºC.

Próbki żywności

- Próbki mogą być opakowane w folię, woreczki foliowe, pojemniki plastikowe, pojemniki szklane, papier, opakowanie jednostkowe, inne czyste opakowania w zależności od asortymentu.

- Zalecana masa pojedynczej próbki ok. 200g.

- W przypadku badania trwałości próbek żywności należy podać temp. przechowywania próbek oraz datę badania. Zalecane jest podanie informacji nt. sposobu przechowywania próbek.

Wymazy z powierzchni tusz zwierząt rzeźnych

- Wymazy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej w dniu pobrania (aby laboratorium rozpoczęło badanie max  w ciągu 24 godzin od momentu pobrania wymazów).

- W dokumentach towarzyszących próbce, oprócz informacji ogólnych, należy podać: datę i godzinę pobrania wymazów, rodzaj tusz (np. wieprzowe, wołowe), numery ubojowe oraz wielkość powierzchni wymazu.

Wymazy środowiskowe

- Pobrane wymazy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej w dniu pobrania (aby laboratorium rozpoczęło badanie max  w ciągu 24 godzin od momentu pobrania wymazów).

- W dokumentach towarzyszących próbce, oprócz informacji ogólnych, należy podać: datę i godzinę pobrania wymazów, nazwy poszczególnych badanych powierzchni z określeniem wielkości powierzchni pobranego wymazu ( w cm2). Jeżeli wielkość powierzchni pobranego wymazu nie jest znana podać informację - „Wymaz z nieokreślonej wielkości powierzchni”.

Mleko surowe

- Próbki powinny być dostarczone do laboratorium w dniu pobrania, w możliwie najkrótszym czasie.

- W przypadku badania w kierunku oznaczania liczby drobnoustrojów próbki powinny być transportowane w temp. 1-5 0 C.

- W przypadku badania w kierunku liczby komórek somatycznych próbki powinny być transportowane w temp. 2-6 0 C i dostarczone najpóźniej w ciągu 5 godzin od momentu pobrania.

- W dokumentach towarzyszących próbce, oprócz informacji ogólnych, należy podać: datę i godzinę pobrania próbek.

- wielkość próbki - minimum 100 ml

Jaja

- wielkość badanej próbki – 1 próbka zbiorcza składająca się z 10 sztuk jaj

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z laboratorium.

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych -  tel. 091 48 98 216 lub 091 48 98 217